Đèn UV Sterilizer 16w 2 GPM cs 0,4m3/h

Đặc điểm chung của bộ đèn  UV Sterilizer 16w 2 GPM cs 0,4m3/h

- Hiệu quả bất hoạt vi sinh vật cao:

Bộ đèn UV Sterilizer 16w 2 GPM cs 0,4m3/hcó đèn diệt khuẩn UV vượt trội bên trong phát ra tia UV với bước sóng cực đại 253,7nm (thường được gọi là 254 nm) giết chết 99 - 99,99% vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, vi rút, nấm và động vật nguyên sinh như cryptosporidium, giardia … trong vòng 1 - 2  giây.

- Không gây ô nhiễm thứ cấp

Sử dụng bộ đèn UV Sterilizer 16w 2 GPM cs 0,4m3/h không cần thêm chất diệt khuẩn hóa học, tránh màu sắc, mùi vị không mong muốn. Nó cũng không tạo ra các sản phẩm phụ có hại, không gây ô nhiễm thứ cấp cho nước và môi trường xung quanh.

Bộ đèn UV Sterilizer 16w 2 GPM cs 0,4m3/h gồm:

+ Bóng đèn UV

+ Ống thạch anh

+ Adaptor

+ Vỏ inox

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 400l/h - 0,4 m3/h

Chiều dài: 375 mm

Điện năng: 16w - 110v/220v - 50/60Hz

Áp suất vận hành tối đa: 10 bar - 125 psi

Tuổi thọ bóng đèn: 9000 giờ ( khoảng 1 năm sử dụng)

Kích thước ống vào ra: 1/2” (Ống 21)

Ứng dụng của đèn UV Sterilizer 16w 2 GPM cs 0,4m3/h

Là đèn khử trùng nước UV nên đèn UV Sterilizer 16w 2 GPM cs 0,4m3/hđược sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng xử lý nước:

+ Khử trùng nước uống, nước sinh hoạt, nước dùng cho sản xuất

+ Khử trùng nước bể bơi kết hợp với clo

+ Khử trùng nước công nghiệp, cung cấp nước đã qua xử lý cho các nhu cầu khác nhau như nước sạch, bể cá, nước làm mát cho sản xuất

+ Khử trùng nước thải, tái sử dụng nước thải để tránh ô nhiễm nước thải và tăng sử dụng nước